CISCO Simple User Radius Authentification

Alvian Ade Erwansyah

alvee_poke@yahoo.com

http://alveepoke.multiply.com

Pendahuluan

TACACS adalah suatu program yang berfungsi untuk authentifikasi multiuser / radius server dalam pengaksesan suatu perangkat. Dan perangkat yang paling sering digunakan adalah CISCO. Kelebihan dari software ini yaitu suatu perangkat ( router / switch ) bisa diakses dengan menggunakan username yang berbeda tanpa adanya tambahan config yang memberatkan di perangkat, atau dengan kata lain TACACS mempunyai table username yang berbeda dengan policy penerapan akses yang berbeda tiap-tiap usernya tanpa memperhatikan level user yang ada. Selain itu kelebihan dengan centralize TACACS disamping setiap ada perubahan password cukup dengan update db di TACACS nya, program ini juga menawarkan fitur logging tiap-tiap user setiap kali user tersebut OL dan semua aktifitas akan di rekap dan easy to import tentunya.

- Instalasi TACACS on Ubuntu Server

  - Install Ubuntu ( 6.10 )

  - Install tac_plus

  - Konfigure file tacac.conf untuk pengaturan previledge, group, akses user.

  - Reboot tacacs

- List file di TACACS Server

/var/log/tac-plus/account.log (log user login + aktifitas user)
/var/tmp/tac_plus.log (service logfile)
/etc/init.d/tac-plus (startup script)
/etc/tac-plus/tacacs.conf (users and global settings)
/usr/sbin/tac_plus (executable)

- Config di CISCO

aaa new-model

!

!

aaa authentication login default group tacacs+ local

aaa authentication enable default group tacacs+ enable

aaa authorization commands 1 default group tacacs+ none

aaa authorization commands 15 default group tacacs+ none

aaa accounting exec default start-stop group tacacs+

aaa accounting commands 1 default start-stop group tacacs+

aaa accounting commands 15 default start-stop group tacacs+

aaa accounting network default start-stop group tacacs+

aaa accounting connection default start-stop group tacacs+

aaa accounting system default start-stop group tacacs+

username xxx password xxx

tacacs-server host xxx.xxx.xxx

line con 0
exec-timeout 0 0

line vty 0 4
exec-timeout 0 0

nb : bold ( supaya device bisa tetap diconfigure ketika TACACS offline

- Cara Add User

      - Add User & Password

#htpasswd –d /etc/tac-plus/login test

Masukkan password sesuai keinginan anda

      - Buka file password tersebut untuk mengetahui encripsi password anda yang nantinya akan di copy ke tacacs.conf

#ee /etc/tac-plus/login

Copykan encrisi passwordnya yang terletak di sebelah user ke dalam tacacs.conf

noc:5Ie.2NfO/wu4Y -> yang dicopy reza:FUXeXAXvc08XU

      - Edit di tacacs.confnya

#ee /etc/tac-plus/tacacs.conf

Kemudian masukkan config ini kedalamnya

user = test { -> sesuai dengan user yang diadd member = noc login = des {password} ( pastekan passwordnya }

      - Restart service TACACnya

# /etc/init.d/tac-plus restart

- Cara Mofify User

      - Untuk modify tidak bisa langsung change jadi harus didelet dulu di file /etc/tac-plus/login dengan perintah

# htpasswd –D /etc/tac-plus/login test

Kemudian add lagi terus paste lagi seperti step diatas.

- Reporting Log di TACACS

  - Setiap akhir bulan log accounting ( user login ) didownload dengan menggunakan SSH Secure File Transfer Client. Dengan sebelumnya mencopynya ke folder home agar bias diakses :

# cp /var/log/tac-plus/account /home/biznet/

Kemudian buka

SSH Secure File Transfer Client

Tinggal klik kanan copy

  - Open file tersebut dengan Microsoft Excel

  - Rapikan (

Referensi

http://www.debianhelp.co.uk/tacacs.htm

Biografi Penulis

Alvian Ade Erwansyah. Lahir di kota Sidoarjo pada tahun 1989 dan menyelesaikan pendidikan terakhir di SMK Telkom Sandhy Putra Malang pada tahun 2006. Lajang yang hobby nonton film korea ini saat ini bekerja sebagai Network Engineer di BiZNETNETWORKS Surabaya.

Note	:

Blog			: alveepoke.multiply.com

Email			: alvee_poke@yahoo.com

# Text boxes

Lisensi Dokumen:

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com.

# chmod 777  /var/log/tac-plus/account

# /etc/init.d/tac-plus restart

# Grouping

group = noc

{

default service = permit

}

group = tsupport

{

default service = deny

cmd = ping

{

permit ip

deny .*

}

cmd = trace

{

permit ip

deny .*

}

cmd = show

{

permit ip

permit interface

deny .*

}

}

# Allow logging tiap user login

accounting file = /var/log/tac-plus/account

# vi etc/tac-plus/tacacs.conf

Confignya :

# User NOC

user = alvian  {

member = noc

login  = des {password}

}

user = noc {

member = noc

login = des P/RB3h1FD5ujA

}

# User Technical Support

user = xxx {

member = tsupport

login = des {password}

}

# Enable Password

user = $enab15$ {

login = des {password}

}

# apt-get install tac-plus