INSTALASI DAN KONFIGURASI DHCP SERVER DI DEBIAN LENNY

Yusuf Al Karim

alkariemy@gmail.com

http://alkariemy.freetzi.com

Dynamic Host Configuration Protocol digunakan untuk melayani permintaan IP address dari client. Fungsi dari DHCP yaitu user tidak perlu konfigurasi IP pada komputer. Hal ini bisa dinamakan dengan zero configuration. Client akan meminta IP address pada server, kemudian server akan memberikan alokasi IP yang tersisa.

INSTALASI DAN KONFIGURASI DHCP SERVER DI DEBIAN LENNY

- Pertama, instalasi dhcp3-server terlebih dahulu.

apt-get install dhcp3-server

Proses instalasi dhcp3-server

Tunggu sampai proses instalasi 100% selesai.

Proses instalasi dhcp3-server

Klik OK. Tunggu proses selesai.

- Konfigurasi DHCP

nano /etc/dhcp3/dhcpd.conf

Edit konfigurasi pada gambar di atas menjadi seperti dibawah ini.

Sintax konfigurasi DHCP

Kemudian edit juga pada konfigurasi berikut ini.

Sintax konfigurasi DHCP

Jangan lupa menghilangkan tanda #.

Sintax konfigurasi DHCP

Kemudian Save konfigurasi di atas. Konfigurasi dhcp telah selesai.

- Restart dhcp3-server.

nano /etc/init.d/dhcp3-server restart

Agar client bisa terkoneksi dengan internet, maka harus di masquerading terlebih dahulu. Sebelumnya reboot pc terlebih dahulu sebelum menjalankan petintah iptables.

iptables  -t nat –A POSTROUTING –o eth0 –j MASQUERADE

- Pengujian pada client windows

Untuk konfigurasi windows sebagai dhcp client, user harus merubah terlebih dahulu mode penentuan IP address pada NIC. Dalam hal ini, penulis menggunalan STATIC (tetap) atau DHCP (berubah). Karena penulis akan menggunakan dhcp, maka penulis memilih DHCP atau di windows disebut  Obtain ip automatically.

Proses set IP dhcp

Proses set IP dhcp

Proses set IP dhcp

Proses set IP dhcp

Setelah set IP dhcp selesai, uji ping dari cmd. Penulis mencoba ping google.

Penulis mencoba melakukan searching lewat client.

Konfigurasi DHCP telah selesai dan berhasil. Selanjutnya konfigurasi web server dengan apache2.

Biografi Penulis

Yusuf Al Karim. Saat ini sedang melanjutkan study di Politeknik Negeri Semarang. Jurusan teknik elektro. Program study teknik telekomunikasi.

# Text boxes

Lisensi Dokumen:

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com.