SETTING SECURITY MODE PADA WINDOWS 7

Nama Penulis

bineri@penulis.com

http://bineri.com

Abstrak abstrak

Pendahuluan

Maraknya jaringan wirelles saat ini, marak pula terjadinya hacker. Atau terjadinya pembobolan jaringan wireles yang ada. Oleh sebab itu di lakukan beberapa langkah untu menghindari terjadinya hal hal tersebut. Seperti menyembunyika SSID, WPA, atau WEP.

Disini akan di bahs langkah langkah mengamankan jaringan wirelles pada akses poin link sys di sistem operasi windows 7.

Isi

- Setting SSID

SSID merupakan langkah awal untuk dapat terkoneksi dengan jaringan WLANtertentu. Setting default dari AP tersebut adalah sebagai berikut.

Gambar Setting SSID pada AP

Hal ini menyebabkan SSID “linksys” nampak oleh user.

Gambar Tampilan jaringan wireless dari sisi user

Nampak pula bahwa jaringan “linksys” tersebut “unsecured”, atau tidak ada metode otentikasi ataupun enkripsi padanya, sehingga setiap user yang mengetahui SSID-nya dapat terkoneksi ke jaringan tersebut. Selanjutnya bila opsi “Wireless SSID Broadcast” di-disable, maka SSID “linksys” tidak akan nampak oleh user, sehingga harus dimasukkan secara manual. Contoh berikut dilakukan di Windows XP :

- Buka “Network Connections” dari “Control Panel”, mak a akan terdapat beberapa network adapter yang telah ter-install, termasuk Wireless Adapter.

- Klik kanan pada Wireless Adapter, pilih “Properties”, maka muncul window property dari wireless adapter yang bersangkutan, lalu dipilih tab “Wireless Networks”

Gambar Cara setting wireless adapter pada Windows XP

Gambar Window Wireless Properties

- Klik “Add” untuk menambahkan SSID yang dimaksud, lalu pilih tab “Connection”

Gambar Window property dari salah satu jaringan, yaitu linksys

- Setting Security-Mode : WPA Pre-Shared Key (WPA-PSK)

Gambar Setting Security Mode WPA-PSK pada AP

Ada dua opsi enkripsi pada jenis ini, yaitu TKIP dan AES. TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) menggunakan metode enkripsi yang lebih aman dan juga menggunakan MIC (Message Integrity Code) untuk melindungi jaringan dari serangan.

AES (Advanced Encryption System) menggunakan enkripsi 128-bit blok data secara simetris. Untuk menggunakan WPA Pre-Shared Key, masukkan password pada WPA Shared Key dengan panjang karakter antara 8 sampai 63. Group Key Renewal Interval dapat diisi dengan nilai antara 0 hingga 99,999 detik.

Contoh penggunaan mode ini, kita isi WPA Shared Key dengan password “wawawawa” dan algoritma TKIP (selanjutnya silahkan mencoba AES), maka ketika kita akan mencoba koneksi menuju jaringan tersebut, akan diminta password.

Mode security ini paling sederhana untuk diakses dari sisi user, karena penggunaannya semudah seperti login ke Windows atau account e-mail kita. Contohnya seperti pada gambar berikut. Caranya :

- Buka “Network Connections” dari “Control Panel”, maka akan terdapat beberapa network adapter yang telah ter-install, termasuk Wireless Adapter.

- Klik kanan pada Wireless Adapter, pilih “View Available Wireless Networks”.

Gambar Tampilan jaringan wireless yang memiliki security dari sisi user

- Bila kita melakukan koneksi maka muncul

Gambar Window yang muncul ketika akan melakukan koneksi ke jaringan WPA-PSK

Dan kita isikan key “wawawawa” tadi, dan klik “Connect”. Untuk selanjutnya silahkan mencoba setting menggunakan algoritma AES.

- Setting Security-Mode : WPA Radius

Gambar Setting WPA RADIUS pada AP

WPA RADIUS menggunakan server RADIUS eksternal untuk melakukan otentikasi. Untuk menggunakan mode ini, masukkan alamat IP dari server RADIUS, beserta port nya (default adalah 1812), juga kata kunci dari server yang bersangkutan.

Sebenarnya ini sama saja dengan WPA Pre-Shared Key, hanya saja “key” di sini diperoleh dan diproses oleh server tertentu, yaitu server RADIUS. Pembahasan tentang server RADIUS di luar batasan modul ini, sehingga setting mode RADIUS juga tidak kita

- Setting Security-Mode : WEP

Gambar Setting WEP pada AP

Ada dua level dari enkripsi WEP, 64-bit dan 128-bit. Semakin tinggi bit enkripsi, semakin aman jaringannya, namun kecepatan menjadi menurun. Untuk menggunakan WEP, pilih bit enkripsi yang diinginkan, dan masukkan passphrase atau key WEP dalam bentuk heksadesimal.

Secara umum, mode security yang sering digunakan adalah WEP. WEP merupakan penggunaan urutan nilai heksadesimal yang berasal dari enkripsi sebuah passphrase. Dalam percobaan berikut kita akan menggunakan passphrase “wawawa”, lalu pilih jenis enkripsi bit-nya (64 bit atau 128 bit), lalu klik “Generate”. Maka akan dihasilkan 4 buah key dengan panjang 10 digit heksa (64 bit) atau 26 digit heksa (128 bit) seperti pada gambar di atas. Kemudian dipilih antara 4 key tersebut yang mana yang akan dipakai. Nilai tersebut sangat penting namun tidak case sensitive. Hasil penerapannya nampak pada gambar berikut.

Gambar Tampilan jaringan menggunakan security WEP dari sisi user

Untuk melakukan koneksi, pada modul ini kita gunakan setting dari Windows XP,

sebagai berikut :

- Buka “Network Connections” dari “Control Panel”, maka akan terdapat beberapa network adapter yang telah ter-install, termasuk Wireless Adapter.

- Klik kanan pada Wireless Adapter, pilih “Properties”, maka muncul window property dari wireless adapter yang bersangkutan, lalu dipilih tab “Wireless Networks”

Gambar Setting WEP pada user

Bila SSID dari jaringan WLAN yang kita inginkan belum ada di daftar “Preferred Networks”, dapat kita tambahkan dengan klik “Add”, namun bila SSID sudah ada, pilihlah dia dan klik “Properties” hingga muncul window seperti di kanan atas. Pada contoh di atas, kita pilih SSID “linksys”, menggunakan “Network Authentication - Shared”, “Data Encryption - WEP”, dan “Network Key” diisi dengan Network Key yang bersangkutan sesuai dengan Key yang dipilih (antara 1 hingga 4 pilihan), dalam hal ini, dipilih Key 1.

- Setting Wireless MAC Filter

Sistem security lainnya menggunakan MAC Filter yang mem-filter akses berdasarkan alamat MAC dari user.

Gambar Setting Wireless MAC Filter pada AP

Seperti pada gambar di atas, ada dua metode filtering :

- Prevent

Memblokir akses dari daftar MAC

- Permit Only

Hanya memperbolehkan akses dari daftar MAC Untuk meng-edit atau melihat daftar MAC, klik “Edit MAC Filter List”, dan muncul window seperti di di bawah ini.

Gambar. MAC Filter

Nampak bahwa jumlah maksimum MAC adalah 40 buah. Pada contoh tersebut, kita menggunakan mode “Prevent”, dan alamat MAC yang digunakan adalah “000C41DB9B80” Hasil dari pem- filter-an ini nampak pada gambar selanjutnya. Kemudian silahkan mencoba setting “Permit Only” untuk melihat efeknya.

Gambar Jaringan dengan MAC Filter dari sisi user

Nampak bahwa alamat MAC tersebut tidak dapat terkoneksi dengan jaringan tersebut, dengan status “On Demand”. Untuk lebih memperjelas, pada gambar berikut nampak alamat MAC dari wireless adapter user yang bersangkutan.

- Setting Keamanan Pada Tingkat Lanjut

Setting keamanan di atas diterapkan pada layer rendah, yang merupakan tingkat dasar sehingga secara umum ada pada hampir semua jenis AP. Selanjutnya kita akan mempelajari setting keamanan pada layer yang lebih tinggi.

Gambar 13.18 Setting Security – Firewall pada AP

- Firewall

Pada setting ini, terdapat 4 pilihan :

  - Block Anonymous Internet Requests

Bila diaktifkan, kita dapat melindungi jaringan kita dari deteksi, yang biasanya menggunakan “ping”. Fitur ini juga menyembunyikan port-port jaringan kita, sehingga mempersulit user dari luar jaringan untuk mengakses jaringan lokal kita.

- Filter Multicast

Aktifkan fitur ini jika kita tidak ingin menerima trafik multicast yang terkadang dikirim oleh jaringan lain.

- Filter Internet NAT Redirection

Fitur ini menggunakan Port Forwarding untuk mencegah akses menuju server lokal dari komputer-komputer lokal lainnya.

- Filter IDENT (port 113)

Mencegah serangan dari luar melalui internet port 113. Namun beberapa aplikasi membutuhkan port ini.

- VPN (Virtual Private Network)

Setting VPN memungkinkan lewatnya trafik VPN melalui router AP kita. Pada setting ini terdapat 3 pilihan :

  - IPSec Passthrough – Memperbolehkan trafik IPSec

  - PPTP Passthrough – Memperbolehkan trafik PPTP (ini yang digunakan oleh Windows VPN)

  - L2TP Passthrough – Memperbolehkan trafik L2TP

Gambar Setting Security – VPN

- Setting Pembatasan Akses

Gambar 13.20 Setting Access Restriction pada AP

Setting ini bekerja pada untuk membatasi akses internet berdasarkan beberapa parameter:

    - Daftar PC (User)

    - Hari

    - Waktu/Jam

    - Service

    - Blokir Website (berdasar alamat URL atau berdasar kata kunci)

Pada “Internet Access Policy” kita dapat membuat maksimum 10 kebijakan, dan kita dapat melihat “Summary” atau ringkasan dari kebijakan yang bersangkutan.

Gambar Ringkasan Internet Policy tertentu

Gambar Penambahan/Perubahan PC List

Untuk mengubah daftar PC yang dikenai kebijakan, klik “Edit List of PCs”.

Gambar Penambahan/Perubahan Service

Macam service yang disediakan oleh AP tersebut adalah DNS, Ping, HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, NNTP, Telnet, SNMP, TFTP, dan IKE. Service tersebut di-setting berdasarkan protokol dan port yangdigunakan. Untuk merubah atau menambahkan service tertentu, dapat dilakukan dengan klik “Add/Edit Service” seperti pada gambar di atas

Misalkan kita akan membuat kebijakan sebagai berikut :

- Kebijakan bernama “umum”, dimana user dengan IP 192.168.1.2 sampai 192.168.1.254 akan diperbolehkan untuk mengakses pada hari Senin saja dari jam 06:00 hingga jam 10:00

- Situs www.asem.com tidak boleh diakses

- Situs dengan kata kunci “porno”,”sex”,”warez” tidak boleh diakses

- Service “Ping” diblokir

Penutup

Semoga dengan langkah-langkah yang di tulis ini bisa sedikit membantu dalam melindungi jaringan security yang di miliki

Referensi

http://lcc-ptc.blogspot.com/

Biografi Penulis

BINERI KURNIANINGSIH. Saya adalah mahasiwa Politeknik Negeri Semarang yang sedang belajarr di bidang ilmu jaringan komputer atau lebih tepatnya telekomunikasi.

# Text boxes

Lisensi Dokumen:

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com.