INSTALASI DAN KONFIGURASI FTP SERVER DI DEBIAN LENNY

Yusuf Al Karim

alkariemy@gmail.com

http://alkariemy.freetzi.com

File Transfer Protocol (FTP) adalah protocol yang digunakan untuk transfer file atau data melalui media jaringan. FTP termasuk dalam protocol lama yang sampai saat ini masih digunakan. Dalam keadaan default, ftp berjalan pada port 21 dan bekerja pada protocol TCP/IP.

Dalam FTP Server, kita bisa menggunakan dua cara:

a. User Authentication LogIn (Password Protected)

b.  Anonymous LogIn (Guest OK)

INSTALASI DAN KONFIGURASI FTP SERVER DI DEBIAN LENNY

Installasi

Sebenarnya ada dua aplikasi yang paling popular untuk ftp server pada distro debian. Yaitu ProFTPd dan Vsftpd. Kali ini saya menggunakan Proftpd, karena dianggap lebih mudah dan cepat dalam konfigurasinya.

Install aplikasi ProFTPd terlebih dahulu, kemudian muncul menu PopUp dan pilih standalone mode.

debian-server:/home/pudja# apt-get install proftpd

Konfigurasi

Secara default, setelah selesai menginstall proftpd diatas. Semua user yang terdaftar pada computer server Debian sudah bisa mengakses layanan ftp tersebut melalui web browser ataupun terminal. Dan direktori yang digunakan adalah direktori home setiap user tersebut.

Dalam membuat FTP Server, kita akan melakukan sedikit konfigurasi pada file-file berikut; a. /etc/proftpd/proftpd.conf

Direktori FTP Server

Selanjutnya, buat folder untuk meletakan semua file dan data pada ftp server. Kemudian tambahkan hak akses untuk user ftp pada direktori tersebut.

debian-server:/home/pudja# mkdir share debian-server:/home/pudja# userdel ftp debian-server:/home/pudja# useradd –d /share/ ftp debian-server:/home/pudja# passwd ftp

Buat beberapa folder dalam direktori ftp server, sebagai bahan pengujian.

debian-server:/home/pudja# cd share/ debian-server:/home/pudja# mkdir ini adalah direktori dari ftp server

User Authentication LogIn

Edit dan tambahkan script berikut di baris paling bawah dari file proftpd.conf.

debian-server:/home/pudja# vim /etc/proftpd/proftpd.conf #. . .  <Anonymous /home/pudja/share/> #direktori untuk ftp server User  ftp    #user untuk ftp server </Anonymous>

Anonymous LogIn

Cara kedua adalah Anonymous LogIn, yang memperbolehkan semua pengunjung mengakses layanan ftp server tersebut. Perlu diingat, sebaiknya anda memilih salah satu dari dua cara ini. Jangan digunakan bersamaan.

Tambahkan opsi “UserAlias” pada file proftpd.conf. Kurang lebih seperti berikut scriptnya.

debian-server:/home/pudja# vim /etc/proftpd/proftpd.conf #. . .  <Anonymous /home/pudja/share/> User   ftp UserAlias  anonymous  ftp  #tambahkan script ini </Anonymous> debian-server:/home/pudja# /etc/init.d/proftp restart

Pengujian

Pengujian via Localhost

Dalam pengujian di server localhost, kita akan menggunakan ftp client berbasis text. Secara otomatis ftp client sudah terinstall bersamaan dengan system operasi Debian.

debian-server:/home/pudja# ftp localhost 220 ProFTPD 1.3.1 Server (Debian) [::ffff:127.0.0.1] Name (localhost:root): ftp 331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password Password: *** 230 Anonymous access granted, restrictions apply Remote system type is UNIX. Using binary mode to transfer files. ftp> ls 200 PORT command successful 150 Opening ASCII mode data connection for file list drwxr-xr-x   2 root     root         4096 Mar 15 23:25 adalah drwxr-xr-x   2 root     root         4096 Mar 15 23:25 dari drwxr-xr-x   2 root     root         4096 Mar 15 23:25 direktori drwxr-xr-x   2 root     root         4096 Mar 15 23:25 server 226 Transfer complete ftp> bye 221 Goodbye.

Pengujian via Windows (Web)

Untuk menguji, apakah ftp server berhasil atau tidak. Pergi ke alamat ftp.debian.edu melalui Web Browser. Dan jika dns tidak resolveable, maka anda harus menambahk sub domain untuk ftp terlebih dahulu.

Pengujian via Windows (FileZilla)

FileZilla adalah aplikasi ftp client yang mendukung hampir semua jenis system operasi. Baik system operasi Linux sendiri, Windows, atapun Mac OS. Kelebihan dari filezilla ini adalah, kita dapat melakukan transfer file yang cukup besar dan banyak (www.filezilla.org).

Biografi Penulis

Yusuf Al Karim. Saat ini sedang melanjutkan study di Politeknik Negeri Semarang. Jurusan teknik elektro. Program study teknik telekomunikasi.

# Text boxes

Lisensi Dokumen:

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com.