Cara Konfigurasi VPN

Titik Lestari

tietie.assyifa@gmail.com

Kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu bagaimana cara konfigurasi VPN,VPN dapat digunakan untuk mengakses computer kita yang berada di tempat yang jauh,tanpa kita datang ke lokasi.

Berikut cara konfigurasinya

Cara Konfigurasi VPN

- Setelah mendapat IP dari Internet Provider, kemudian lakukan konfigurasi  PPP -> PPTP SERVER. ( Point To Point Tunneling Protocol).

- Buat New Interface PPTP Server. Klik OK

- Kemudian buatlah IP Pool, atau sekelompok IP Address yang digunakan untuk mengalokasikan sejumlah IP bagi VPN Client per-user yang nantinya akan terkoneksikan ke Mikrotik VPN Server kita. Selain dengan IP Pool, kita juga bisa mendelegasikan IP Address satu per satu per-user. Tapi jika jumlah VPN Client-nya banyak, maka cara ini yang paling tepat untuk dilakukan. Caranya : Klik menu IP –> POOL.

- Lalu buatlahProfile dan beri  nama VPN, pada menu PPP > Profile. Local Address adalah IP Address yang digunakan sebagai VPN Gateway oleh Mikrotik (yaitu IP Address Mikrotik LAN). Remote Address adalah IP Address yang akan diberikan kepada masing-masing VPN Client. IP Address inilah yang dikenali dan berkomunikasi dengan PC yang lain.

- Selanjutnya kita klik PPTP SERVER. Option inilah yang menentukan apakah Fitur PPTP SERVER berfungsi atau tidak di Mikrotik kita. Aktifkan / centang tanda “ENABLE” lalu pilih Default Profile yang telah kita buat pada langkah keempat.

- Langkah selanjutnya adalah membuat User VPN pada tab SECREET. Setting Username, Password, Service: PPTP dan Profile VPN seperti gambar di bawah

- Jika konfigurasi diatas telah selesai maka anda sudah bisa konek Sedangkan untuk connect ke VPN kantor sendiri caranya:

- Setup a new connection atau network untuk VPN. Klik START > Control Panel > Network and Internet

- Klik Set up a connection or network

- Pilih dan klik Connect to Workplace

- Internet Address: masukkan dengan ip public koneksi kantor, lalu Next

- Masukkan user dan password yang telah kita buat sebelumnya di mikrotik. Connect

# Text boxes

Lisensi Dokumen:

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com.