Instalasi BSS(Basic Service Set)

Pusdrianto Wibowo

wibowobowman@gmail.com

http://pusdrianto.blogspot.com

Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menginstalasi jaringan menggunakan mode BSS(Basic Service Set). BSS(Basic Service Set) merupakan topologi infrastruktur jaringan wireless yang terdiri dari paling sedikit satu Access Point (AP) yang bertindak sebagai base station dan sekumpulan node -node wireless. Komunikasi antara dua node melewati AP. AP diperlukan untuk melakukan fungsi singkronisasi dan kombinasi, melakukan fowarding serta broadcasting paket data.

Untuk menginstalasi BSS terlebih dahulu kita menyiapkan alat dan bahan seperti berikut :

- 1 buah Access Point

- Satu atau lebih PC/laptop

- Port NIC

- 1 buah kabel UTP (Straight)

- LAN tester

A. Setting Access Point

- Pertama kita buka internet explorer/google chrome, kemudian ketikan 192.168.1.1 di URL maka akan muncul form seperti gambar di atas, lalu isikan User Name : admin dan Password : admin

- Lalu akan muncul settingan seperti di bawah ini

- Lalu pilih > Basic > Network.

- Muncul settingan IP yang LAN pilih default.

- DHCP Server bisa di isi range alamat IP Client

- Wireless isi kan SSID untuk memberi nama Acces Point, Seperti dibawah.

- Untuk kemanan pilih security yang WEP.

- pilih Key berapa aja yg anda aktifkan buat Password misal(1234567890)  masuk Acces Point

- lalu klik Save, seperti gambar dibawah.

- Lalu Access Point selesai dan siap di gunakan untuk client

B. Setting client Access Point

- Setelah di setting maka akan muncul jaringan Access Point yang sudah di buat seperti gambar di bawah ini.

- Lalu connect ke jaringan TK2C-Kel 3

- Access Point atau jaringan tersebut meminta password untuk bisa koneksi, maka tinggal kita masukkan password yang sudah di buat, lalu klik connect.

- Proses mengkoneksikan seperti gambar dibawah ini

- PC/laptop berhasil terkoneksi ke jaringan TK2C-Kel 3

- Klik kanan pada jaringan TK2C-Kel 3, klik status untuk melihat status terkini

- Maka akan muncul gambar seperti di bawah ini, lalu klik details

- PC/Laptop mendapatkan IP DHCP yaitu 192.168.1.16

Selesai sudah penginstalasian menggunakan mode BSS(Base Service Set)

Apabila kita ingin melihat siapa saja yang terkoneksi ke jaringan BSS, maka instalkan program network view.

- Setelah program network view selesai di instal, maka buka network view, lalu klik continue seperti gambar di bawah ini

- Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini

- klik file, lalu pilih new seperti gambar di bawah ini

- Masukkan range IP yang akan di scan misal 192.168.1.10 - 192.168.1.20 seperti gambar di bawah ini, klik ok

- Lalu akan muncul proses pencarian IP siapa saja yang terkoneksi seperti gambar di bawah ini

- Setelah itu akan muncul IP mana yang terkoneksi ke jaringan tersebut

Semoga bermanfaat untuk kita semua... ^_^

Biografi Penulis

Pusdrianto Wibowo. Menyelesaikan D3 di Politeknik Negeri Semarang

# Text boxes

Lisensi Dokumen:

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com.