Instalasi ESS (Extended Service Set).

Pusdrianto Wibowo

wibowobowman@gmail.com

http://pusdrianto.blogspot.com

Kali ini saya akan membahas tentang instalasi jaringan nirkabel menggunakan mode ESS (Extended Service Set).

Extended Service Set (ESS) terdiri dari beberapa Basic Service Set (BSS) yang saling overlap dan masing-masing mempunyai Acces-Point. Access-Point satu sama lainnya dihubungkan dengan Distributed System(DS). Distributed System(DS) bisa berupa kabel ataupun wireless.

Jadi ada 2 macam Extended Service Set (ESS) seperti pada gambar berikut ini :

1. ESS menggunakan kabel untuk Distributed System

2. ESS menggunakan wireless untuk Distributed System

Berikut alat dan bahan yang di perlukan untuk menginstalasi jaringan nirkabel mode ESS :

- 2 atau lebih PC/laptop

- 2 buah Access Point

- Kabel Straight dan Cross-Over

A. Setting Access Point

- Pertama kita buka internet explorer/google chrome, kemudian ketikan 172.16.3.102 di URL maka akan muncul form seperti gambar di atas, lalu isikan User Name : admin dan Password : admin

- Lalu pilih Basic>Network

- Kemudian isi Router IP Address dan Subnet Mask LAN seperti gambar di bawah ini

- Pada form DHCP Server isikan range alamat IP yang di inginkan seperti gambar di bawah ini

- Wireless isikan SSID untuk memberi nama pada Access Point

- Untuk keamanan pilih security yang WEP

- Masukkan password yang anda inginkan misal(1234567890)

- Lalu klik save untuk menyimpan semua konfigurasi Access Point

Pada Access Point yang kedua/2 langkah2nya sama seperti langkah di atas.

B. Setting Client

- Setting IP Client menggunakan DHCP/otomatis seperti gambar di bawah ini, lalu klik ok

- Setelah itu hubungkan client ke Access Point

- Setelah terkoneksi dengan Access Point maka Client akan mendapatkan IP 172.16.3.102

Mengecek apakah sudah terkoneksi ke dalam jaringan Access Point dengan cara ping masing2 IP seperti gambar di bawah ini

Berikut perbedaan kecepatan transfer file menggunakan ESS dengan kabel dan ESS dengan wireless :

1. Transfer file menggunakan kabel dengan kecepatan 10MB/s

2. Transfer file menggunakan wireless dengan kecepatan

Sekian artikel saya, semoga bermanfaat bagi kita semua ^_^

Biografi Penulis

Pusdrianto Wibowo. Menyelesaikan D3 di Politeknik Negeri Semarang

# Text boxes

Lisensi Dokumen:

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com.