Cisco Packet Tracer : Configuring Other Devices

fm_iqbal

faiqmuhammadiqbal@gmail.com

Pilihan konfigurasi untuk semua perangkat lain relatif sederhana. Pada umumnya, kita dapat mengubah nama display di sub-panel global setting dan membuat perubahan ke pengaturan awal pada tiap interface.

Bridge

Sebuah Bridge pada dasarnya adalah sebuah switch sederhana dengan dua port. Bridge tidak mempunyai VLAN atau trunking function. Pengaturan yang ada untuk kedua port Ethernet yaitu Port Status, Bandwidth, dan Duplex.

Repeater

Repeater adalah sebuah perangkat sederhana dengan dua port dimana memperbaiki sinyal yang diterima di satu port dan meneruskan sinyal tersebut keluar ke port yang lain. Pengaturan port ini tidakk dapat dimodifikasi.

Hub

Hub adalah sebuah repeater multiport dimana memperbaiki sinyal yang diterima di satu port dan meneruskan sinyal tersebut ke seluruh port lain kecuali incoming port. Pengaturan port ini tidak dapat dimodofikasi.

Coaxial Splitter

Coaxial Splitter adalah sebuah perangkat sederhana dengan tiga port dimana memecah sinyal agar beberapa perangkat dapat terhubung ke jalur coaxial yang sama.

Access Point

Access Point adalah suatu bentuk repeater dengan satu port wireless dan satu port Ethernet. Dalam pengaturan port wireless, kita dapat melihat Port Status, mengatur SSID, Channel, dan Authentication. Kita mungkin mengatur otentikasi ke WEP, WPA-PSK, atau WPA2-PSK. Untuk WEP, kita perlu mengatur Key sampai 10 digit hexadecimal. Untuk WPA-PSK dan WPA2-PSK, PassPhrase membutuhkan panjang 8 sampai 63 karakter ASCII dan Encryption Type dapat diatur ke AES atau TKIP. Pengaturan yang ada untuk sebuah port Ethernet access point adalah Port Status, Bandwidthm dan Duplex.

Printer

Printer memiliki pilihan konfigurasi yang sama seperti PC kecuali Algorithm Settings dan desktop utilities.

7960

7960 IP Phone tidak mempunyai pilihan konfigurasi. Pada tab GUI, kita dapat meletakkan sebuah panggilan, jawaban panggilan, dan mengirim catatan Do, Re, dan Mi ke penerima telepon. Untuk meletakkan sebuah panggilan, pertama masuk ke jalur angka penerima memakai keypad dan kemudian klik di handset untuk memanggil keluar. Cara cepatnya, pertama kita dapat mengangkat handset dan kemudian memanggil angka untuk melakukan panggilan. Untuk menjawab sebuh panggilan telepon di telepon analog, klik handset ketika telepon berbunyi. Ketika jalut terhubung, kita dapat mengirim Do, Re, dan Mi untuk penerima dengan menekan tombol respective. Untuk mendengar suaranya, pastikan Sound menyala di Preferences. Untuk mengakhiri sebuah panggilan, klik handset.

Home VoIP

Home VoIP hanya mempunyai konfigurasi Server Address.

Analog Phone

Analog Phone tidak mempunyai pilihan konfigurasi. Pada tab GUI, kita dapat melakukan sebuah panggilan, menjawab sebuah panggilan, dan mengirim Do, Re, dan Mi untuk penerima telepon seperti 7960 IP Phone.

TV

TV hanya dapat dimatikan atau dihidupkan.

Wireless End Device

Wireless end device mempunyai pilihan konfigurasi yang sama dengan sebuah wireless PC kecuali Desktop tab utilities. Meskipun wireless end device mempunyai tab GUI yang berisi IP Config dan Traffic Generator yang bekerja seperti varian PC Desktop. Wireless end device juga mempunyai sebuah tab HTML yang mengijinkan kita untuk meng-edit tab GUI memakai HTML secara manual dan juga mengijinkan kita untuk mengunci HTML dengan sebuah password.

Wired End Device

Wired end device mempunyai pilihan konfigurasi yang sama dengan wireless end device kecuali mempunyai interface FastEthernet.

DSL Modem

DSL Modem tidak mempunyai pilihan konfigurasi.

Cable Modem

Cable Modem tidak mempunyai pilihan konfigurasi

Referensi

Help Content Cisco Packet Tracer

Biografi Penulis

Faiq Muhammad Iqbal

Sedang menyelesaikan pendidikan vokasi Diploma 4 (D4) Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Telekomunikasi di Politeknik Negeri Semarang (Polines).

Lulusan dari SMA negeri 9 Semarang, SMP Negeri 12 Semarang, SD Negeri Srondol Kulon 01 A-B Semarang. dan TK PGRI 20 Semarang.

# Text boxes

Lisensi Dokumen:

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com.